## Slide 1
2020 POSETCH OIBC
Open innovation Big DATA Challenge
태양광 발전량 예측
flex2
안상영 이재권 임재훈

## Slide 2
개요
데이터 전처리
과거 발전량 복원
미래 발전량 예측
목차

## Slide 3
1. 개 요

## Slide 4
과거 태양광 발전량 복원
태양광 발전량, 외부 데이터 (8개), 파생변수 (23개) 사용
SVR 모델로 학습시켜 발전량 복원
미래 태양광 발전량 예측
태양광 발전량, 외부 데이터 (8개), 파생변수 (22개) 사용
7/31 의 일사량을 예측한 후 예측한 일사량을 포함하여
SVR 모델로 학습시켜 발전량 예측
개요

## Slide 5
2. 데이터 전처리
a. 태양광 발전량 데이터
b. 외부 데이터 (태양고도데이터, 날씨데이터)
c. 파생변수
d. 변수들 사이의 상관관계

## Slide 6
15분 단위의 태양광 발전량
↓ (누적 합)
1시간 단위의 태양광 발전량.
a. 태양광 발전량 데이터.

## Slide 7
일사량과 관련이 깊다고 판단하여 태양고도 데이터 사용
한국 천문연구원 천문우주지식정보에서 충북 진천의 태양고도 크롤링
b. 외부 데이터 – 태양고도 데이터
한국 천문연구원 천문우주지식정보(https://astro.kasi.re.kr/index)

## Slide 8
.
기상자료개방포털 데이터를 활용
↓
진천군의 날씨데이터가 없기 때문에
진천군 근처 청주의 기상자료 사용
7월 데이터는 Open-API를 통해 수집
기상자료개방포털(https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do).
b. 외부 데이터 – 날씨 실측 데이터.

## Slide 9
기온, 풍속, 풍향, 습도, 전운량, 강수 사용 X
일사량 데이터만 사용
결측치 처리
- 밤 : 0으로 대체
- 낮 : 선형보간
b. 외부 데이터 – 날씨 실측 데이터 전처리.
대신 예보 데이터 사용

## Slide 10
태양광 발전량 예측을 위해 날씨 “단기 예보” 데이터 사용
매일 20시에 발표되는 예보데이터 사용
7월 31일의 예보데이터는 Open-API를 이용하여 수집
청주의 일사량 데이터를 사용했기 때문에
“청주시 흥덕구 복대 1동” 예보데이터를 사용
기온, 풍속, 풍향, 습도, 하늘상태, 강수확률 사용
b. 외부 데이터 – 날씨 예보 데이터.
기상자료개방포털(https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do)

## Slide 11
단기예보는 3시간 단위로 발표 되기 때문에
1시간 단위의 데이터셋을 생성하여 2시간의 결측치는 선형보간을 이용하여 처리함
Ex) 3시 / 6시 -> 3시 / 4시 / 5시 / 6시
하늘상태 변수의 결측치는 선형보간이 아닌, 그 앞 시간의 데이터로 대체함
b. 외부 데이터 – 날씨 예보 데이터 전처리.

## Slide 12
-> 일사량과 발전량의 수치가 계절에 따라 다른 특징을 가짐.
c. 파생변수 – 계절 별 동시간대 평균/사분위수
< 계절 별 1일 발전량 >
< 계절 별 1일 일사량 >

## Slide 13
발전량에 계절적 특징을 부여해주기 위해
계절 별 동시간대 평균과 사분위수를 설명변수로 사용
Ex)
2020년 1월 31일의 12시의 발전량 또는 일사량을 예측하기 위해
12~2월(겨울)의 12시 평균 발전량과 발전량 사분위수를 설명변수로 사용
c. 파생변수 – 계절 별 동시간대 평균/사분위수

## Slide 14
c. 파생변수 – 날씨 별 동시간대 평균/사분위수
< 날씨 별 1일 일사량 >
< 날씨 별 1일 발전량 >
-> 일사량과 발전량이 날씨 상태에 따라 차이가 있음

## Slide 15
일사량과 발전량을 예측하는 데에 날씨별로 특징을 부여해주기 위해
날씨 별 동시간대 평균과 사분위수를 설명변수로 사용
날씨는 예보데이터의 하늘상태를 기준 설정함
Ex)
2020년 1월 31일(맑음) 의 12시의 발전량을 예측하기 위해
맑은 날의 평균 발전량과 발전량 사분위수를 설명변수로 사용
c. 파생변수 – 날씨 별 동시간대 평균/사분위수

## Slide 16
c. 파생변수 – 7일 자기회귀 변수
랜덤추출한 일주일간 일사량
랜덤추출한 일주일간 발전량
-> 일주일 간 일사량과 발전량을 결정하는 요인들이 유사할 것으로 판단

## Slide 17
일사량과 발전량의 7일 동안의 자기회귀 변수를 파생변수로 사용
Ex)
2020년 1월 31일의 12시의 발전량 또는 일사량을 예측하기 위해
2020년 1월 24일부터 30일까지의 12시 발전량을 설명변수로 사용
c. 파생변수 – 7일 자기회귀 변수

## Slide 18
d. 변수들 사이의 상관관계
고도, 날씨예보, 파생변수 모두 발전량, 일사량과의 상관관계가
높은 수준임
특히, 대부분의 파생변수들이 0.75 이상의 매우 높은 상관관계를 가짐

## Slide 19
3. 과거 발전량 복원
a. 변수 선택
b. train & test
c. 모델링 = 스케일링, svr, 그리드서치
d. 발전량 복원 결과

## Slide 20
랜덤 포레스트 모델 기반의
변수 중요도 확인
a. 변수 선택 - 방법

## Slide 21
발전량 일사량 고도 날씨예보
계절별 동시간대 발전량 평균/사분위수
계절별 동시간대 일사량 평균/사분위수
날씨별 동시간대 발전량 평균/사분위수
날씨별 동시간대 일사량 평균/사분위수
7일간 발전량 자기회귀
a. 변수 선택 - 사용 변수
총 32개 변수 선택

## Slide 22
train
- 복원할 데이터를 제외한 전부를 학습시킴
- 밤시간의 데이터 제외
test
- 복원할 1/31, 3/31, 5/31 데이터
b. train & test

## Slide 23
밤에는 발전량과 일사량이 없지만 날씨는 계속 변함
태양이 없는 밤시간의 데이터는 모델 학습에 방해된다고 판단함
태양고도 -10 을 기준으로 -10 보다 작은 행은 train에서 제외
예측값에서 태양고도가 -10 보다 작은 경우는 0으로 대체
b. train & test – 밤시간 제외
태양고도가 -8보다 작고 발전량이 0.05보다 높은 경우를 추출한 것
-> 태양고도가 -10보다 작을 때 유의미한 발전량은 존재하지 않는다고 판단

## Slide 24
SVR (서포트 벡터 회귀) 사용
스케일링 시 MinMaxScaler 사용
최적의 파라미터를 찾기 위해 그리드서치 활용
고도가 -10 이하이거나 예측값이 음수이면 예측값을 0으로 대체
c. 모델링

## Slide 25
복원할 값을 제외하고 각 달의 마지막날을 test로, 나머지는 train으로 설정
K-폴드 교차검증을 시행하고 가중평균 오차율을 계산함
앞에서 선택한 32개의 변수 적용시
cross-validation score -> 0.909
가중평균 오차율 -> 0.334
c. 모델링 – 모델 검증

## Slide 26
d. 발전량 복원 결과

## Slide 27
4. 미래 발전량 예측
a. 일사량 예측
b. 발전량 예측
c. 결론

## Slide 28
일사량 고도 날씨예보
계절별 동시간대 일사량 평균/사분위수
날씨별 동시간대 일사량 평균/사분위수
7일간 일사량 자기회귀
(24시간 전의 일사량 데이터까지 확보가능
-> ar1, ar2 제외)
a. 일사량 예측 - 사용 변수
총 20개 변수 선택

## Slide 29
train
- 복원할 날짜와 예보데이터를 확보할 수 없는 7월 데이터 제외
- 밤시간의 데이터 제외
test
- 예측할 7/31 데이터
a. 일사량 예측 - train & test

## Slide 30
a. 일사량 예측 - 모델링
SVR (서포트 벡터 회귀) 사용
스케일링 시 MinMaxScaler 사용
최적의 파라미터를 찾기 위해 그리드서치 활용
고도가 -10 이하이거나 예측값이 음수이면 예측값을 0으로 대체

## Slide 31
복원할 값을 제외하고 각 달의 마지막날을 test로, 나머지는 train으로 설정
K-폴드 교차검증을 시행하고 가중평균 오차율을 계산함
앞에서 선택한 20개의 변수 적용시
cross-validation score -> 0.813
가중평균 오차율 -> 0.019
a. 일사량 예측 – 모델 검증

## Slide 32
a. 일사량 예측 - 결과

## Slide 33
발전량 일사량 고도 날씨예보
계절별 동시간대 발전량 평균/사분위수
계절별 동시간대 일사량 평균/사분위수
날씨별 동시간대 발전량 평균/사분위수
날씨별 동시간대 일사량 평균/사분위수
7일간 발전량 자기회귀
(7/30 의 발전량이 없으므로 ar1 제외)
b. 발전량 예측 - 사용 변수
총 31개 변수 선택

## Slide 34
train
- 복원할 날짜와 예보데이터를 확보할 수 없는 7월 데이터 제외
- 밤시간의 데이터 제외
test
- 예측한 일사량을 포함한 7/31 데이터
b. 발전량 예측 - train & test

## Slide 35
SVR (서포트 벡터 회귀) 사용
스케일링 시 MinMaxScaler 사용
최적의 파라미터를 찾기 위해 그리드서치 활용
고도가 -10 이하이거나 예측값이 음수이면 예측값을 0으로 대체
b. 발전량 예측 - 모델링

## Slide 36
복원할 값을 제외하고 각 달의 마지막날을 test로, 나머지는 train으로 설정
K-폴드 교차검증을 시행하고 가중평균 오차율을 계산함
앞에서 선택한 31개의 변수 적용시
cross-validation score -> 0.910
가중평균 오차율 -> 0.322
b. 발전량 예측 – 모델 검증

## Slide 37
b. 발전량 예측 - 결과

## Slide 38
변수 선정 시 실제상황에서 구할 수 있는 데이터인지를 가장 먼저 고려함
예측 가능한 고도데이터와 Open-API를 통해 예측 전날에 받을 수 있는
예보 데이터만을 활용함
가장 중요한 변수인 일사량은 예보가 제공되지 않으므로 과거 일사량과
예보 데이터를 활용하여 일사량을 예측함
따라서 구하기 쉬운 데이터를 사용하고, 이를 활용하여 파생변수 생성과
일사량 예측을 시행하는 이 모델이 실제상황에 적합하다고 평가함
c. 결론

## Slide 39
Open-API 에서는 보안상의 문제로 1일 전에 발표된 예보데이터만을
조회할 수 있었음
발전량을 예측하는 데에는 문제가 없지만 예보 데이터가 존재하지 않아
train 에 7월 데이터를 활용할 수 없었던 것이 아쉬웠음
또한, 발전량 데이터가 1년 뿐이라 긴 기간의 데이터가 확보된다면
더욱 정확한 모델 구현이 가능하다고 생각함
c. 결론